## Slide 1: ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Γιώργος Ντάκος 1059569
giorgos-1001@hotmail.com
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
19/1/2021

## Slide 2: ΠερΊληψη
Στις μέρες μας όλο και πιο πολύ οι ψηφιακοί υπολογιστές έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος της ζωής μας. Σε πολλές εφαρμογές το αντιλαμβάνεται και ένας απλός καθημερινός άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τον τομέα των υπολογιστών(πχ. επιτραπέζιοι υπολογιστές, κινητά κτλ.).Βέβαια υπάρχει και μια αθέατη πλευρά των υπολογιστικών συστημάτων τα οποία ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται και δεν μπορεί να φανταστεί το που μπορούν εμπεριέχονται. Αυτή η κατηγορία είναι τα ενσωματωμένα συστήματα(ΕΣ) τα οποία έχουν μεγάλες και ζωτικής σημασίας διαφορές από έναν υπολογιστή γενικού σκοπού. Τέτοια συστήματα υπάρχουν στα αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές, στρατιωτικές εφαρμογές, αερόηλεκτρονικά , κ.α. Εμείς σε αυτήν την εργασία θα ασχοληθούμε με την συσκευή HUD (Head-Up Display) οπού πρώτό-εμφανίστηκε σε μαχητικά αεροπλάνα αλλά τώρα διατίθεται και σε αυτοκίνητα . Πιο αναλυτικά για τις προδιαγραφές, την αρχιτεκτονική του υλικού και του λογισμικού θα μιλήσουμε στις επόμενες ενότητες που ακολουθούν.

## Slide 3: Περιγραφή συσκευής HUD
Η συγκεκριμένη συσκευή HUD (Βλέπε εικόνα) θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον οδηγό του αυτοκινήτου αφού θα του δίνει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την θερμοκρασία και την πίεση των ελαστικών. Θα παρέχει επίσης αυτόματη προειδοποίηση και οθόνη για καλύτερη εξοικονόμηση καυσίμων, λιγότερη φθορά ελαστικών και αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων αφού όλα τα δεδομένα θα αναπαρίστανται σε ένα διαφανές πλαίσιο οθόνης στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου οπού δεν θα αποσπά τον οδηγό από το περιβάλλον στο οποίο κινείται και θα έχει τον πλήρη έλεγχο του οχήματος από τα δεδομένα που θα του παρέχει η συσκευή .Επιπλέον θα τον ενημερώνει για την ταχύτητα του οχήματος ,την ταχύτητα του κινητήρα, θερμοκρασία νερού, τάση, στιγμιαία και μέση κατανάλωση καυσίμου, μέτρηση των διανοιχθέντων χιλιομέτρων, συναγερμό χαμηλής τάσης και σφάλματος κινητήρα και εύκολη εναλλαγή μεταξύ χιλιομέτρου και μιλίου. Τέλος θα μπορείτε να συνδέσετε το smartphone σας όπου θα σας παρέχει το σύστημα πλοήγησης για τον προορισμό σας το οποίο θα φαίνεται στην οθόνη έτσι θα μπορείτε να οδηγείτε με ακόμη περισσότερη ασφάλεια.

## Slide 4: Ανάγκες του HUD
• Λειτουργικότητα Συσκευής: Για χρήση σε αυτοκίνητο και σύνδεση σύστημα πλοήγησης από το κινητό. Δείχνει σημαντικά δεδομένα της μηχανής και των ελαστικών του αυτοκινήτου. Επιπλέον μέσω του κινητού εμφανίζει και την πορεία για τον προορισμό που έχετε επιλέξει.
• Αλληλεπίδραση με χρήστη: Οθόνη τουλάχιστον 6 ιντσών. Επιπλέον ένα διάφονο πλαίσιο τουλάχιστον 6 ιντσών οπού θα αντανακλώνται τα δεδομένα της κύριας οθόνης. Το πολύ 3 Κουμπιά για εύκολη περιήγηση στο μενού και 1 κουμπί εκκίνησης.

## Slide 5: Ανάγκες του HUD(2)
• Απόδοση: Τα δεδομένα του κινητήρα και των ελαστικών θα πρέπει να εμφανίζονται ομαλά. Η εκκίνηση της εφαρμογής να μην είναι περισσότερη από 5 δευτερόλεπτα. Οι ήχοι συναγερμού να είναι ικανοποιητικοί και όχι δυνατά απότομοι ώστε να τους αντιλαμβάνεται ο οδηγός άμεσα χωρίς να πανικοβληθεί. Τέλος σε περίπτωση αδράνειας του αυτοκινήτου άνω των 5 λεπτών το σύστημα μπαίνει σε λειτουργία αδράνειας.
• Κόστος: Η τιμή εμπορίου θα είναι περίπου στα 200 ευρώ δηλαδή περίπου 50-60 ευρώ για τα απαιτούμενα υλικά.

## Slide 6: Ανάγκες του HUD(3)
• Φυσικό μέγεθος: Η συσκευή θα πρέπει να χωράει στο ταμπλό του αυτοκινήτου πάνω από τα όργανα.
• Κατανάλωση ενέργειας: Η τάση συσκευής θα κυμαίνεται περίπου στα 9-16V DC με ένταση 400mA

## Slide 7: Φόρμα απαιτήσεων συσκευής HUD
• ΄Όνομα : Συσκευή Head-UP Display(HUD) με bluetooth.
• Σκοπός: Σύστημα εμφάνισης δεδομένων του κινητήρα των ελαστικών και πορεία προορισμού για χρήση κατά την διάρκεια της οδήγησης.
• Είσοδοι : ΄Ένα πλήκτρο ενεργοποίησης, ένα πλήκτρο μενού/επιλογής, 2 πλήκτρα περιήγησης στο μενού,1 δέκτης bluetooth , μια θύρα usb για σύνδεση με τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου και 4 δέκτες εξωτερικών αισθητήρων.
• Έξοδοι: Οθόνη τουλάχιστον 6 ιντσών και ανάλυσης 1080x1920 pixels. Επιπλέον έχει έναν πομπό bluetooth.

## Slide 8: Φόρμα απαιτήσεων συσκευής HUD(2)
• Λειτουργίες: Χρησιμοποιεί το σύστημα εγκεφάλου του αυτοκινήτου για την παροχή δεδομένων για το αυτοκίνητο. Επιπλέον παρέχει δεδομένα και από τους 4 εξωτερικούς αισθητήρες για την κατάσταση των ελαστικών. Δείχνει πάντα την ταχύτητα του αυτοκινήτου και του κινητήρα, μέση και στιγμιαία τιμή κατανάλωσης, θερμοκρασία νερού, μέτρηση διανοιχθέντων χιλιομέτρων. Επιπλέον παρέχει σήματα βλάβης ή κινδύνου τα οποία εμφανίζονται μετά από βλάβη στον κινητήρα, στην υπερβολική αύξηση θερμοκρασίας κινητήρα, χαμηλή στάθμης καυσίμων και βλάβης στα φρένα ή σηκωμένου χειρόφρενου. Επιπλέον μετά από πολύωρη χρήση του αυτοκινήτου εμφανίζεται σήμα που ειδοποιεί τον οδηγό για υπερκόπωση ώστε να πραγματοποιήσει στάση. Τέλος ειδοποιεί τον οδηγό για την αλλαγή ταχύτητας για μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου.

## Slide 9: Φόρμα απαιτήσεων συσκευής HUD(3)
• Εναλλαγή Km/miles: Εύκολη εναλλαγή μεταξύ ένδειξης χιλιομέτρων και μιλίων ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού.
• Ρύθμιση φωτεινότητας: Η φωτεινότητα της οθόνης προσαρμόζεται αυτόματα η χειροκίνητα ανάλογα με τις απαιτήσεις του οδηγού.
• Λειτουργία συναγερμού: Το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό μέσω ηχητικού μηνύματος για υπερβολική ταχύτητα. Το επίπεδο του ήχου συναγερμού είναι τουλάχιστον 30dB.
• Bluetooth λειτουργία: Υποστηρίζει τη σύζευξη με smartphone μέσω Bluetooth για την εμφάνιση πορείας προορισμού.

## Slide 10: Φόρμα απαιτήσεων συσκευής HUD(4)
• Απόδοση: Η Οθόνη θα ενημερώνεται κάθε 0,1s κατά την διάρκεια της κίνησης του οχήματος.
• Κόστος Κατασκευής: 60 ευρώ.
• Τάση: 12V DC.
• ΄Ένταση: 400mA .
• Βάρος: 150gr .
• Διαστάσεις: Μήκος(16.3)xΠλάτος(9.2) x Ύψος(1.3) cm .

## Slide 11: ανάγκες των αισθητήρων HUD

## Slide 12: Αρχιτεκτονική Λογισμικού
Το λογισμικό θα πρέπει να δέχεται τα δεδομένα που στέλνονται από τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου και να τα στέλνει σε μια διεπαφή χρήστη όπου θα τα προσαρμόσει έτσι ώστε να είναι κατανοητά για τον οδηγό. Στην συνέχεια μέσω του λογισμικού ανανεώνουμε τις νέες συνθήκες που πήραμε από την διεπαφή και τις προσαρμόζουμε στην οθόνη του οδηγού όπως εμείς έχουμε προγραμματίσει και στο τέλος παίρνουμε την έξοδο(Βλέπε εικόνα).Επίσης χρησιμοποιούμε έναν χρόνομετρητή για τον χρόνο που θα πάρει η διεπαφή χρήστη και η σχεδίαση στην οθόνη για να δούμε την απόδοση και την απόκριση του λογισμικού μας.

## Slide 13: Αρχιτεκτονική Υλικού
Το υλικό θα πρέπει να κρατάει τα προσωρινά δεδομένα έτσι ώστε να μπορέσει να ενημερώσει την οθόνη για τον λόγο αυτό θα χρειαστούμε σίγουρα μνήμη προσωρινής αποθήκευσης αλλά και μνήμη οπού θα είναι αποθηκευμένο το λογισμικό μας και άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα τα οποία προφανώς δεν θέλουμε να χαθούν μετά από την απενεργοποίηση της συσκευής. Επιπλέον θα έχουμε δέκτες για τους εξωτερικούς αισθητήρες αλλά και δέκτη/πομπό bluetooth για την παραλαβή δεδομένων μέσω του smartphone .Επίσης τα δεδομένα που λαμβάνει η συσκευή μας θα πρέπει να επεξεργάζονται και να στέλνονται στης αντίστοιχες μνήμες γι’ αυτό και θα χρειαστούμε μια μονάδα κεντρικής επεξεργασίας όπου στην ουσία είναι η καρδιά του συστήματός μας(Βλέπε εικόνα 6).Στην συνέχεια θα χρειαστούμε εισόδους και εξόδους για καλύτερη διαχείριση της συσκευής και παροχής ρεύματος και άλλων λειτουργιών. Τέλος θα χρειαστούμε έναν ενισχυτή σημάτων ο οποίος θα μου ενισχύει τα εξασθενημένα σήματα. ΄Όλα αυτά θα συνδέονται μέσω ενός διαύλου.

## Slide 14: Στοιχεία Επεξεργαστή

## Slide 15: Στοιχεία ΜνΉμης SRAM & FLASH

## Slide 16: Σχεδιασμός συνολικού Συστήματος

## Slide 17: Υλοποίηση υποσυστήματος Αισθητήρων

## Slide 18: Πεδία Κβαντοποίησης
LSB=
Έχοντας την LSB βρίσκουμε τα κβαντοποιημένα πεδία
Όπου μια τάση αναφοράς και n η ανάλυση του μετατροπέα(bits)

## Slide 19: Πειραματικές μετρήσεις
Οι εκτιμούμενες μετρήσεις γίνανε σύμφωνα με τις εξισώσεις στα αριστερά.
p είναι η τρέχουσα πίεση σε PSI
pmin είναι η καθορισμένη ελάχιστη πίεση σε PSI
pmax η καθορισμένη μέγιστη πίεση σε PSI

## Slide 20: Πειραματικές μετρήσεις(2)
Digoutp(p) είναι η τρέχουσα τιμή ψηφιακής πίεσης σε counts
Digoutpmin και Digoutpmax είναι οι τιμές ψηφιακής πίεσης ελάχιστης και μέγιστης καθορισμένης πίεσης σε counts αντίστοιχα
Το Sensp είναι η ευαισθησία του αισθητήρα πίεσης με μονάδα μέτρησης counts/PSI
Τα ανάλογα ισχύουν και για τον τύπο Τ και SensT.

## Slide 21: Πειραματικές μετρήσεις(3)
Εκτιμώμενες τιμές από τους παραπάνω τύπους

## Slide 22: PARETO-ΑΝΆΛΥΣΗ

## Slide 23: ΠρΌτΑσΗ Βελτιστοποίησης Συστήματος
Διασύνδεση μονάδας DMA

## Slide 24: ΑΝΑΦΟΡΈΣ
Μηνάς Δασυγένης και Δημήτριος Σούντρης, Εισαγωγή στις Ενσωματωμένα Συστήματα Ο αθέατος Ψηφιακός Κόσμος, Μηνάς Δασυγένης, ISBN:978-960- 603-390-2, Copyright ΣΕΑΒ. 2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ, Βασικές Δομές Ενσωματωμένων Συστημάτων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ, ISBN:978-960-7996-80-0, Copyright©VARMAR Publications®
https://www.analog-micro.com/products/pressure-sensors/ board-mount-pressure-sensors/ams5812/ams5812-datasheet.pdf

## Slide 25: ΤΈΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Σας Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τον χρόνο σας!!!